## Slide 1
初始化（栈数组、SP指针、任务控制块）：
PSP→ | 0
 | 异常栈地址（数组）
 | 9991
 | …
MSP→ | 9999
 | 任务1栈地址（数组）
 | 1000（Top）
 | …
 | 1008
 | …
 | 1016（Bottom）
任务1任务控制块 | 
存栈顶指针 | 1000
[ 延时值 ] | 
[ 状态 ] | Run
… | 
… | 
任务2任务控制块 | 
存栈顶指针 | 2000
[ 延时值 ] | 
[ 状态 ] | Pend
… | 
… | 
 | 任务2栈地址（数组）
 | 2000（Top）
 | …
 | 2008
 | …
 | 2016（Bottom）

## Slide 2
首次调度（不保存上文直接切换下文）：
 | 异常栈地址（数组）
MSP→ 不再使用 | 9991
自动入栈 | …
 | 9999
 | 任务1栈地址（数组）
Set PSP→ | 1000（Top）
手动恢复 | …
PSP’’→ | 1008
自动出栈 | …
PSP’’’→ | 1016（Bottom）
任务1任务控制块 | 
存栈顶指针 | 1000
[ 延时值 ] | 
[ 状态 ] | Run
… | 
… | 
 | 任务2栈地址（数组）
 | 2000（Top）
 | …
 | 2008
 | …
 | 2016（Bottom）
任务2任务控制块 | 
存栈顶指针 | 2000
[ 延时值 ] | 
[ 状态 ] | Pend
… | 
… | 

## Slide 3
二次调度（保存上文切换下文）：
 | 任务1栈地址（数组）
PSP’’→ | 1000-x（Top）
手动保存 | …
PSP’→ | 1008-x
自动入栈 | …
PSP→ | 1016（Bottom）
任务1任务控制块 | 
存栈顶指针 | 1000-x
[ 延时值 ] | 
[ 状态 ] | Pend
… | 
… | 
 | 任务2栈地址（数组）
Set PSP’’’→ | 2000（Top）
手动恢复 | …
PSP’’’’→ | 2008
自动出栈 | …
PSP’’’’→ | 2016（Bottom）
任务2任务控制块 | 
存栈顶指针 | 2000
[ 延时值 ] | 
[ 状态 ] | Run
… | 
… | 
x的解释：除8个寄存器，其他如变量等也可能入栈
进中断，保存上文
退中断，切换下文

## Slide 4
三次调度（保存上文切换下文）：
 | 任务1栈地址（数组）
Set PSP’’’→ | 1000-x（Top）
手动恢复 | …
PSP’’’→ | 1008-x
自动出栈 | …
PSP’’’’→ | 1016（Bottom）
任务1任务控制块 | 
存栈顶指针 | 1000-x
[ 延时值 ] | 
[ 状态 ] | Run
… | 
… | 
 | 任务2栈地址（数组）
PSP’’→ | 2000-y（Top）
手动保存 | …
PSP’→ | 2008-y
自动入栈 | …
PSP→ | 2016（Bottom）
任务2任务控制块 | 
存栈顶指针 | 2000-y
[ 延时值 ] | 
[ 状态 ] | Pend
… | 
… | 
进中断，保存上文
退中断，切换下文

## Slide 5
说明：
TCB中的存栈顶指针的变量只在“保存上文”过程中发生更新
从第四切换与第二次切换过程一样，此时开始，调度过程开始重复了
任务调度的执行时机：任务就绪集合发生变动的时候
原子性：为保操作原子性，关键地方（如TCB中变量修改）要关中断

## Slide 6
各函数原理/内容：
调度函数：
  先处理任务状态（如果没有通信机制的话好像没啥要处理的）
  按优先级顺序遍历任务状态（空闲任务永远是就绪态）
  执行第一个就绪态任务（触发PendSV上下文切换）
空闲任务形态一：while(1){ 形态二：while(1){
          休眠； 1.运行统计}
          任务调度；}
删除任务：任务清单数组的该项指向NULL
建立任务：按优先级和任务清单数组序号一一对应（uCOS增添链式结构加速处理，意义：在遍历时依靠链式结构可跳过未使用的任务）